## Slide 1
QUALITÉ · CENTRE ÉLECTRIQUE (FTO2)
Réduire les non-conformités
par la donnée
Rendre visible, mesurable et actionnable ce que 800 non-conformités cachent réellement.
~800
NC analysées (H1 2026)
2 346
défauts individuels extraits
95%
précision comptage vs manuel
9
formats d'écriture décodés
Stage — équipe Qualité · Mai–Novembre 2026
Notes: Intro: I'm on the quality team at the electrical centre. My job is NC reduction using data. The one-line version: 800 NCs looked like a flat list of counts; I turned them into 2,346 individual, classified, located defects — which is where reduction actually becomes possible.

## Slide 2
Le problème de départ
Le tableau de bord comptait des notifications. Or une notification cache souvent une liste entière de défauts, écrite en texte libre — invisible au comptage.
CE QU'ON VOYAIT
~800
non-conformités — un compteur, plat et trompeur
CE QUI EST RÉELLEMENT LÀ
2 346
défauts individuels — le vrai volume de travail qualité
Facteur ×3 : le comptage NC amortit d'un tiers ce qui se passe vraiment — surtout au contrôle final et au test.
~15% des NC (les « bundles » de retouches) portent ~70% du volume de défauts.
Notes: The founding insight. NC counts are misleading because bundle NCs — retouches test, inspections finales — hide dozens of defects each. So any trend or target based on NC counts is dampened 3x, worst at final control and test where escapes are most expensive.

## Slide 3
Ce que j'ai construit
Un parseur qui lit les descriptions longues et en sort une donnée structurée, défaut par défaut — le socle de tout le reste.
1
Découper
Séparer chaque NC en défauts individuels — 9 formats d'écriture, fautes de frappe et codes tolérés
2
Compter
Nombre exact de défauts par NC — validé à 95% contre le comptage manuel
3
Classer
Chaque défaut rangé en 7 familles / 25 sous-catégories orientées action
4
Localiser
Extraire le connecteur (FIN), le câble, la sévérité — prêt pour l'analyse de récurrence
Cœur en Python pur (regex) — transposable tel quel en pipeline Skywise / Foundry. Aucune dépendance IA.
Le comptage ne dépend pas de la validité du code : une faute de frappe ne fait plus disparaître un défaut.
Notes: The pipeline in 4 steps. Key design decision: counting keys on the DEF marker alone, so a typo'd code never erases a defect. Pure Python regex core = portable into Skywise, no AI needed. This is the enabler for every finding that follows.

## Slide 4
Le vrai Pareto des défauts
Les codes officiels ne pilotent rien (43% dans une seule catégorie). Au niveau défaut, la réalité est nette — et orientée action.
Chart: 
| Inversion bornes | Mauvaise borne | Erreur réf/ plaquette | Câble endommagé | Freinage/ frettes | Pièce manquante | Gaine/ backshell | Déver- rouillage
Défauts | 373 | 291 | 204 | 156 | 136 | 134 | 132 | 110
Ce que ça change
Branchement domine
~850 défauts : inversions, mauvaise borne, plaquettes. Le geste de câblage, pas la casse.
Chaque famille = un responsable
Branchement → instruction/détrompage. Manquant → appro. Endommagé → manipulation.
Notes: The defect-level Pareto. Branchement (wiring logic) is ~850 of 2,300 — the parts are fine, they're connected wrong. The taxonomy is designed so each family points at a different corrective-action owner, which the official defect_code/cause_code cannot do.

## Slide 5
Le signal actionnable
Les inversions ne sont pas aléatoires : elles se concentrent sur une poignée de connecteurs, récurrents sur plusieurs avions.
99,3%
des inversions se font entre bornes voisines ou jumelles — pas entre bornes éloignées
~10
connecteurs (familles 3RN, 1WK, 300VT…) concentrent l'essentiel des inversions
6 mois
taux stable : 49 → 81 → 51 / mois. Aucune décrue avec l'expérience
Conclusion : c'est un « piège » de conception, pas un défaut de rigueur. La cause est la confusabilité de la tâche — donc attaquable.
Notes: This is the strongest finding and the one to linger on. 99.3% of inversions are between adjacent/twin terminals — proof the cause is confusability, not carelessness. Flat over 6 months = expert slips on structural traps, which do NOT respond to training. That's why it persists despite a strong team.

## Slide 6
Pourquoi « faites attention » ne marche pas
La recherche sur l'erreur humaine (Reason, THERP/HEART, MEDA, poka-yoke) est nette : l'erreur récurrente d'un expert est une propriété de la tâche, pas de la volonté.
ERREUR (mistake)
Mauvaise intention — connaissance incomplète : mauvaise réf, plan mal lu.
→ La formation la corrige. Décroît avec l'expérience.
RIPAGE (slip)
Bonne intention, mauvais geste — l'automatisme attrape la borne voisine.
→ Insensible à la formation. C'est notre cas : inversions T04/T02.
La hiérarchie des parades (du plus au moins efficace)
Rendre l'erreur impossible (détrompage, géométrie) › Détecter à la source en secondes (buzz-test au poste) › Check-lists aux points clés › Formation › Affiches « attention » ≈ effet nul
Notes: The science, in plain terms. Two error species: mistakes (training fixes) vs slips (training does not). Our data shows slips. The countermeasure hierarchy: design-out > detect-at-source > checklists > training > posters. This reframes NC reduction from exhortation to engineering.

## Slide 7
De la donnée propre à la donnée qui ne se salit plus
Standard d'écriture « DEFAUTS v1 »
Une ligne = un défaut. Champs fixes pour la machine, texte libre pour l'humain, soupapes pour tout couvrir.
DEF 1 - T04 - 3RN3B : inversion bornes J <-> H
DEF 3 - M01 - 411VC007A - QTE 4 : obturateurs
### TOTAL: 5
Somme de contrôle : erreur de comptage détectée à l'écriture
Codes existants conservés — on étend, on ne renumérote pas
Déploiement progressif, équipe par équipe
Tableau de bord proactif
Le principe : passer du NC au défaut, et pousser des alertes au lieu d'attendre qu'on ouvre un rapport.
Récurrence
« 3RN3B : 3ᵉ MSN ce mois-ci »
Dérive de taux
défauts/MSN vs référence (SPC)
Symptôme nouveau
cluster inconnu qui monte → détecté tôt
Santé données
écarts auto/GPS, NC supprimées, Unknown
Notes: Two forward pieces. Left: the writing standard that stops the data getting dirty at the source — checksum catches typos at write time. Right: the proactive dashboard — alerts computed each refresh (recurrence, rate-shift, new-symptom, data-health), so problems interrupt you before someone notices at final control.

## Slide 8
Impact & suite
×3
volume réel de défauts rendu visible
95%
comptage manuel automatisé & fiabilisé
~10
connecteurs = cible bornée et mesurable
98%
attribution fournisseur automatisée
Prochaines étapes
1
Industrialiser le pipeline dans Skywise et rebrancher le tableau de bord sur le niveau défaut
2
Piloter le standard d'écriture avec une équipe (contrôle final : plus gros gain)
3
Action bornée sur les ~10 connecteurs, avec KPI avant/après pour prouver l'effet
4
Dans ~2 mois : l'IA sur le résidu (8% de défauts non classés), au-dessus d'une baseline mesurée
Contribution : transformer un brouillard de 800 NC en un problème borné, mesurable et appropriable — et fournir l'instrument avant/après qui prouvera si les actions marchent.
Notes: Close on impact and roadmap. My contribution isn't the fix itself — a strong team owns that. It's the resolution: turning fog into a bounded, measurable, ownable problem, and building the before/after instrument that proves whether any action works. Then state the 4 next steps clearly.